Priprema za pismenu provjeru znanja

Električna struja

- Da bi kadu napunio toplom vodom protočnom bojleru snage 15 kW potrebno je 12 minuta zagrijavati vodu. Koliko treba platiti ako 1 kWh košta 0,5 kn. (1.5 kn)

- Uređaj snage 200 W spojen je na gradsku mrežu. Koliki je otpor uređaja. (242 Ω)

- Tijekom 15 minuta rad električne struje iznosi 3 kJ. Kolika struja teče tim strujnim krugom ako je napon izvora 9 V? (0.37 A)

- Za koliko će vremena vodičem kojim teče struja 20 mA proći 3 C naboja? (150 s)

- Koliki otpor ima potrošač kojim teče struja 0.5 mA, ako je napon na krajevima potrošača 30 V? (60 kΩ)

- Tri otpornika, svaki 10 Ω, spojeni su serijski. Kolika jakost struje teče krugom ako je priključen na napon 30 V? (1 A)

- Jednim vodičem za četiri minute prođe naboj 7 200 kulona, a drugim vodičem za četiri sekunde naboj od 200 kulona. Kojim vodičem teče jača struja? (30 A; 50 A)

- Kolika je električna struja ako se vodičem tijekom pola minute prenosi naboj 90 C? Koliki će naboj biti prenesen vodičem tijekom 5 minuta? (3 A; 900 C)

- Kolika je ukupna mjesečna potrošnja električne energije u kućanstvu u kojemu je uključeno:

150 sati	8 žarulja snage po	80 W           (96 kWh)

60 sati	TV prijamnik	110 W         (6.6kWh)

90 sati	grijač vode	2,3 kW        (207 kWh)

- Na električnom kuhalu piše 220 V / 1 000 W

a) Kolika struja teče grijačem kuhala? (4.55 A)

b) Koliki naboj proteče kuhalom za 2 sata? (37727.27 C)

c) Koliki je otpor kuhala? (48.4 Ω)

- Električni uređaj priključen je na gradsku mrežu. Kolika je snaga uređaja, ako se kroz uređaj svaka 3 sata prenese naboj 270 C? (5.5 W)

- Žarulja od 80 W dnevno svijetli 6 sati. Kolika je cijena rada žarulje tijekom jedne godine (365 dana) ako je cijena jednog kWh električne energije 40 lipa. (70.08 kn)

- Kolika struja teče trošilom snage 0.2 kW spojenim na napon 18 V? (11.11 A)

- Trošilo otpora 20 Ω spojeno je na gradsku mrežu. Kolika količina naboja prođe njime tijekom 20 minuta? (13200 C)

- Potrošenu električnu energiju za neki uređaj platili smo 22 kn. Kolika je snaga uređaja koji mjesec dana radi po 6 h ako je cijena za 1 kWh 50 lipa. (244 W)

- Koliko je sati radila električna peć snage 2 kW ako smo za električnu energiju platili 1000 kn pri cijeni 70 lipa za 1 kWh? (714,25 h)

- Tijekom 25 minuta električno kuhalo zagrijalo je 3 litre vode za 40 °C. Kolika je korisnost kuhala ako njime teče struja od 2.5 A pri naponu 220 V? Za specifični toplinski kapacitet vode uzmi vrijednost 4190 J/kg°C. (60.9 %)

- Koliko vremena mora raditi elektromotor snage 1.95 kW da bi uteg mase 15 kg podigao na visinu h = 20 m? (1.5 s)

- U tablici su navedeni podaci dobiveni pokusom. Koje je od navedenih trošila omsko?

- Žica od koje je načinjena strujna zavojnica elektromagneta načinjena je od bakra, otpornosti 0,0175 Ω mm2/m. Duljina žice je 5 metara, a površina njenog presjeka je 0,75 mm2. Koliki je otpor žice? (0.0017 Ω)